國立政治大學

校舍安全查核表

建物名稱：        使用單位：           檢查位置：       日期：   年    月   日

|  | 查核事項 | 是 | 否 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基地環境及建築物 | 1.建物樑柱是否有裂痕或損害歪斜？ |  |  |  |
|  | 2.是否樑柱與牆面接頭出現45度以上且寬度超過0.3公分以上的裂縫？ |  |  |  |
|  | 3.剪力牆(厚度超過25公分之牆面)龜裂。 |  |  |  |
|  | 4.建築物周圍有嚴重地裂現象（一般在10公分以上）。 |  |  |  |
|  | 5.建築物周圍有明顯地層滑動現象或地表塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 6.建築物上方邊坡或下方邊坡有嚴重裂縫。 |  |  |  |
|  | 7.建築物上方邊坡有嚴重的落石現象。 |  |  |  |
|  | 8.建築物上方邊坡或下方邊坡有土壤隆起或崩塌現象。 |  |  |  |
|  | 9.建築物上方或下方邊坡擋墻崩塌或傾斜5度以上。 |  |  |  |
|  | 10.建築物嚴重傾斜或有倒塌之虞。 |  |  |  |
|  | 11.由於地盤損壞導致校舍整體下陷1公尺以上。 |  |  |  |
|  | 12.由於基礎不均勻或部份構材損壞，導致校舍傾斜1/30（2度）以上。 |  |  |  |
|  | 13.柱身（或牆）混凝土破壞、鋼筋外露且嚴重變形者占該樓層柱（或牆）10%以上。 |  |  |  |
|  | 14.柱身（或牆）有顯著裂縫者占該樓層總數20％以上。 |  |  |  |
|  | 15.鄰近之河堤有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |  |  |  |
| 二、設備及非結構 | 1.建築物周圍或室內電線掉落。 |  |  |  |
|  | 2.緊臨建築物或隔離縫、伸縮縫處，因地震擠壓碰撞破碎之混凝土塊部份未掉落。 |  |  |  |
|  | 3.主要出入口玻璃破損。 |  |  |  |
|  | 4.外牆面磚或石材隆起或部份脫落。 |  |  |  |
|  | 5.走廊陽台之欄杆或屋頂女兒牆震後有傾斜現像。 |  |  |  |
|  | 6.屋頂水塔、空調冷卻塔有位移、傾斜或傾倒現象。 |  |  |  |
|  | 7.圍牆震後傾斜或有明顯裂縫。 |  |  |  |
|  | 8.書架、資料櫃傾斜或傾倒。 |  |  |  |
|  | 9.天花板塊部份脫落或板面下陷變形。 |  |  |  |
|  | 10.主要出入口玻璃破損。 |  |  |  |
|  | 11.樓梯扶手及欄杆傾倒。 |  |  |  |
|  | 12.日光燈或懸吊視聽設備遭地震震落。 |  |  |  |
|  | 13.天花板及隔間輕鋼架擠壓變形，天花板是否塌陷。 |  |  |  |
|  | 14.瓦斯瓶傾倒或室內外可聞到瓦斯味。 |  |  |  |
|  | 15.實驗室內化學藥品傾倒或存放在化學藥品之廚櫃傾倒。 |  |  |  |

說明：1.建築物或基地如有(一)中所列任何情況，應立即停止使用。

2.設備及非結構如有(一)中所列任何情況，應迅速進行處理。

單位主管核章：              單位檢查人:

總務處營繕組聯絡人:吳金田 分機：63089 信箱:gorden@nccu.edu.tw